Тестовые задания

- Основываясь на изображении геля (вариант А и Б) и расположении бэндов друг относительно друга в пробах с разными дидезоксинуклеотидами, напишите последовательность новосинтезированной цепи ДНК и затем исходного фрагмента. Укажите 5’ и 3’-концы этих последовательностей.

А                                                                 Б

- Рассчитайте концентрацию растворов ДНК (мкг/мл) исходя из полученных данных (см. таблицу).

| Номер раствора | Разведение | Длина волны | Оптическая плотность | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:100 | 260 нм | 0.307 | ? |
| 2 | 1:50 | 260 нм | 0.307 | ? |
| 3 | 1:100 | 260 нм | 0.172 | ? |
| 4 | 1:100 | 260 нм | 0.088 | ? |

- Рассчитайте массу ДНК в каждом растворе №№ 1-4 (см. задание 2), если объем каждого раствора составляет 0.5 мл.

- Исходя из данных в таблице, определите коэффициент чистоты препарата ДНК в каждой из трех проб. Какие пробы пригодны для дальнейшей работы? Если препарат ДНК не достаточно чист, то уточните, что содержится в растворе, кроме ДНК.

- Фрагмент ДНК длиной 22 т.п.о. имеет следующую рестрикционную карту:

Одна аликвота этой ДНК была порезана отдельно рестриктазой HpaI, другая – отдельно HindIII, третья – вместе двумя рестриктазами HpaI и HindIII. Каждая из аликвот была нанесена на гель-электрофорез в отдельную лунку. Нарисуйте расположение бэндов в геле после электрофореза.

- Вы секвенируете дидезокси-методом фрагмент ДНК следующей уже известной последовательности: 5'-TCCCGGGAAA-3’. Нарисуйте расположение бэндов, которые появились бы в геле после секвенирования данного исходного фрагмента.

- Необходимо амплифицировать фрагмент ДНК между двумя последовательностями, приведенными на рисунке (DNA to be amplified). Выберите из приведенных ниже различных праймеров (primers) подходящий для выполнения этой задачи с помощью ПЦР.

- Для выбранных двух праймеров из задачи № 7 рассчитайте температуры плавления любым известным вам способом (найти самомтоятельно).

- Двое мужчин являются потенциальными отцами одного ребенка. На рисунке представлена электрофореграмма ДНК матери, ребенка и двух предполагаемых отцов. Ответьте на вопросы: Кто является отцом ребенка? Почему?

- При анализе факта изнасилования был проведен фингерпринт-анализ, где в качестве пробы была взята кровь жертвы (проба 1), семенная жидкость из ее тела (проба 2), семенная жидкость трех подозреваемых (пробы 3, 4, 5 соответственно). Результаты Саузерн-блотгибридизации представлены на рисунке. Имеется ли среди подозреваемых настоящий виновник?

- Ниже приведенная схема двухнитчатой ДНК (нити 1 и 2) и ее транскрипта (нить 3).

Нить 1 является некодирующей. Определите 3' и 5'-концы обеих нитей ДНК и нити РНК.

- Какие из представленных ниже праймеров могут быть использованы для копирования фрагмента ДНК следующей последовательности: 5'-ATGCCTAGGTC-3'?

А. 5'-ATGCC

Б. 5'-TACGG

В. 5'-CTGGA

Г. 5'-GACCT

Д. 5'-GGCAT

- Расшифруйте хромограммы сиквенсов. При помощи BLAST определите, фрагменты, каких генов были секвенированы.

Примечание: А – зеленый; Т – красный; G – черный; С – синий.

- Определить генотипы во всех образцах.

Смесь 1 (ген F5)

Смесь 2 (гены F2 и MTHFR)

Пробы нанесены от 1 до 10, в последней дорожке маркер молекулярного веса (размеры фрагментов см ниже).

| 1 | Мусина |
| --- | --- |
| 2 | Жернакова |
| 3 | Букатин |
| 4 | Звагельский |
| 5 | Грошев |
| 6 | Шпынов |
| 7 | Диевский |
| 8 | Вяххи |
| 9 | Кокорин |
| 10 | Смирнов |
| 11 | Маркер молекулярного веса (размеры фрагментов см ниже) |

Ожидаемые размеры фрагментов

| Ген | Аллель | Размер, п.о. |
| --- | --- | --- |
| F5 | 1691 G (норма) | 102 |
|  | 1691 A | 124 |
| F2 | 20210 G (норма) | 99 |
|  | 20210 A | 125 |
| MTHFR | 677 С (норма) | 311 |
|  | 677 Т | 257 |

PS. Как видите, при постановке на другом амплификаторе ПЦР прошла во всех пробах. ДНК выделена нормально, хотя в некоторых пробах образовалось небольшое количество неспецифичных продуктов.